| MONTAGE FÜR DIGIMAX/EPROM |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Entfernen Sie das CDI und ersetzen Sie es durch den DIGIMAX, indem Sie darauf achten, dass der Schalter der sich oben auf dem Gehäuse befindet, leicht zugänglich ist. Für Zweiräder die für Rennen benutzt werden, empfehlen wir Digimax auf einen silentbloc zu montieren. |  | Den Rotor der Millenium-Zündung wie beim Einbau entfernen (siehe Einbau der Millenium –Zündung für das entsprechende Modell), dann die D-Nut (wie Digimax) auf den Keil der Kurbelwelle positionnieren. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Was verbessert ein MVT-Digimax ? Durch einen MVT-Digimax erhalten Sie eine maximale Verbesserung ihrer Motorleistung, indem der digitale Vorlauf bestmöglch eingestellt wird durch Micro-Auswahl-Schalter, die sich oben auf dem Digimax-Gehäuse befinden. Einstellung : Bei Schalterposition ON sind Sie bei 1 Bei Schalterposition auf einer der Zahlen 1, 2, 3, 4 sind Sie bei 0. |  |
| --- | --- | --- |

Unter Berücksichtigung der unten aufgeführten Liste erhalten Sie die MVT-Kurven : 

· MVT 1           = + 3°     000000          
· MVT 1           = + 2°     100000       
· MVT 1           = + 1°     110000       
· MVT 1           =    0°     111000       
· MVT 1           =   -1°     111100
· MVT 1           =   -2°     011100
· MVT 3           =  +3°     001100       
· MVT 3           =  +2°     000100      
· MVT 3           =  +1°     001000       
· MVT 3           =    0°     010000       
· MVT3            =  -1°      011000       
· MVT 3           =  -2°      010100       
· MVT 4           =  +3°     110100       
· MVT 4           =  +2°     111110       
· MVT 4           =  +1°     110110       
· MVT 4           =   0°      010010
· MVT 4           =  -1°      110010
· MVT 4           =  -2°      100010

Grundsätzlich  mit MVT 1 = 0° anfangen, dann MVT 1 = -1 ausprobieren und die Reaktion des Motors beobachten, um dann entweder in der positiven oder negativen Richtung weiterzumachen.

Falls Sie den kontrollierten Vorlauf systematisch nach jedem Test erhöhen wollen, achten Sie darauf, dass sich die Zündkerze niemals weiss oder grau färbt. Die richtige Färbung ist schokoladenbraun : zuviel Vorlauf bedeutet Überhitzung des Motors und Leistungsverlust !
Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, machen Sie die gleiche Testreihe mit MVT 3 und MVT 4.