MONTAGE FÜR PREMIUM 06

Montage für  NITRO, AEROX, OVETTO, NEOS, JOG, MACH G, BOOSTER, STUNT, BW´S, Baujahr vor 2003, Modell ohne Katalyse.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Zweiräder mit 50 ccm Hubraum beträgt im Straßennetz Europas 45 km/h. Zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschrift schließen Sie das blaue Kabel an die Masse an. Somit ist ihr Fahrzeug auf 45 km/h begrenzt.

Montage NITRO, AEROX H2o

MONTAGE Modell mit Luft

MONTAGE

COMM

ALLGEMEINE MONTAGE MODEL ’AIR ET H2O’

Wenn beim Ausbau Ihrer Zündkerze der Zündstift schwarz ist, muss man den Vergaser 5 Punkte höher einstellen. Wenn der Zündstift braun oder grau ist, muss man, bei Vergasern mit einem Durchmesser von 25 und mehr, 10 bis 15 Punkte höher einstellen.

mvt.deutchland@hotmail.com

www.mvt-allumage.com

# Text boxes

Bereiten sie eine Schachtel vor und bewahren sie alle abmontierten Schrauben darin auf, damit Sie sie bei der Montage wiederfinden.

Öffnen Sie die Sitzbank, entfernen Sie die Schraube vor der Verkleidung mit einem Kreuz-schraubenzieher.

Die zentrale Ver-schraubung der rechten, hinteren Verkleidung mit einem Schrauben-zieher entfernen.

Die erste Schraube

der rechten, hinteren Verkleidung mit einem Kreuz-schraubenzieher entfernen.

Die zweite Schraube der rechten, hinteren Verkleidung mit einem Kreuz-schraubenzieher entfernen.

Nehmen Sie die Verkleidung ab, indem Sie sie aushaken.

Die 2 vorderen Schrauben der Verkleidung unterhalb der rechten Sitzbank mit einem Kreuzschrauben-zieher entfernen.

Die 2 hinteren Schrauben der Verkleidung unterhalb der rechten Sitzbank mit einem Kreuz-schraubenzieher entfernen.

.

Die tiefer liegende Schraube der Verkleidung unter dem rechten Sitz lösen und entfernen.

Die mittlere Schraube des Unterbodens mit einem Kreuz-schraubenzieher entfernen.

Die vordere Schraube des Unterbodens mit einem Kreuzschrauben-zieher entfernen.

Die hintere Verschraubung des Unterbodens mit einem Kreuzschrauben-zieher entfernen.

Die unteren und oberen Schrauben des Wasserpumpendeckels mit einem 5er Inbusschlüssel entfernen.

Die 2 Halterungs-schrauben der vorderen Zündung-schutzabdeckung mit einem Kreuz-schraubenzieher entfernen, dabei am Unterboden ziehen, um Zugang zu bekommen. Die Plastikabdeckung. Die Verschlusskappe des Gehäuses abnehmen, damit die Zündung freigelegt ist.

Den Deckel entfernen und ihn vor den Auspuff bringen.

Wenn sie über keine Luftdruckpistole verfügen, entfernen sie die Zündkerze und setzten Sie einen Kolbenstopper an deren Stelle.

Den Rotor von Hand drehen, damit der Kolben mit dem Stopper in Kontakt kommt. Die 3 Trägerschrauben der Wasserpumpe mit einem 10er Maulschlüssel abmontieren.

Die Kappe wieder auf den Zündmantel PREMIUM bringen und sie wieder am Gehäuse festmachen.

Den Stecker der Beleuchtung der Zündung PREMIUM mit dem Stecker des ursprünglichen Kabelbündels verbinden, weiβe Kabel zusammen und gelbe/rote Kabel zusammen.

Den ursprünglichen CDI vollständig abschalten und herausnehmen.

Das Diagramm MVT an die Stelle des ursprünglichen CDI setzen.

Den Stecker des Diagramms mit dem des Kabelbündels verbinden, orange Kabel zusammen, schwarze Kabel zusammen.

Das schwarze/weiβe Kabel des Kabelbündels mit dem schwarzen/weiβen Kabel des Diagramms verbinden und das rote/schwarze des Kabelbündels mit dem roten/schwarzen des Diagramms.

(Das rot weiβe Kabel wird nicht gebraucht)

Den Kolbenstopper herausnehmen. Die Zündkerze mit ihrer Störschutzeinrichtung MVT wieder einsetzen und alle Teile gemäβ dem Ausbau wieder einbauen.

Die 2 tiefer liegenden Schrauben der unteren Sitzverkleidung mit einem 10er Rohrschlüssel lösen und entfernen.

Die beiden oberen Schrauben der unteren Sitzverkleidung mit einem Kreuzschraubenzieher entfernen.

Nach dem Entfernen des Transportkastens mit einem 9er Rohrschlüssel die Verkleidung abschrauben.

Die Sitzbank öffnen und entfernen, nachdem die 2 Schrauben (6) mit einem 10er Rohrschlüssel gelöst wurden.

Die Zündkerze entnehmen und an ihrer Stelle einen Kolbenstopper einsetzen.

Den Rotor gegen den Laufsinn drehen, damit der Kolben in Kontakt mit dem Kolbenstopper kommt. Die Mutter des Rotors mit einem 16er Schlüssel aufschrauben.

Die 3 Trägerschrauben des Lüfterrades mit einem 5er Inbusschlüssel entfernen. 5.

Die Trägerschrauben der Abdeckung mit einem 5er Inbusschlüssel entfernen.

Die roten/schwarzen und weiβen/roten Kabel, die den CDI mit dem Stator verbinden, ausstecken. Denn 3 Weg-Stecker mit den weißen und roten/gelben Kabeln entfernen und die Verkabelung aus dem Rahmen (Chassis) herausnehmen.

Den Polradabzieher MBK und YAMAHA ansetzen Vorsicht, umgekehrte Schraubrichtung! und den Rotor abnehmen.

Die beiden Trägerschrauben des Stators mit einem 5er Inbusschlüssel entfernen und den Stator aus dem Gehäuse nehmen.

Die Führung auf der Kabelhülle des ursprünglichen Stators auf die Kabelhülle PREMIUM setzen.

Platine aufsetzen, das beigefügte ursprüngliche Papier beibehalten und es mit den ursprünglichen 2  6 mm Kreuzschrauben festschrauben.

Die Kabel des Stators durch das ursprüngliche Loch des Gehäuses ziehen und den Stator mit den beiliegenden 2 Kreuzkopfschrauben 5x30mm auf Platine schrauben.

Den Kolbenblock abschrauben und die Kurbelwelle drehen, um den hohen Totpunkt zu finden, dabei den Kolbenblock als Meβstab benutzen.

Den Rotor auf die Kurbelwelle setzen, die roten Markierungen des Stators und des Rotors dabei gegenüberstellen.

Der pfeil der richtigen roten markierung zeigt in drehrichtung des motors.

du rotation du moteur.

du rotation du moteur.

Den Kolbenstopper durch vorsichtiges bewegen einrasten und den Rotor mit der ursprünglichen Schrauben-mutter anziehen. Sitzt der Rotor fest, erneut kontrollieren, ob die roten Markierungen am oberen Totpunkt einander gegenüberliegen.

Das Lüfterrad oder - bei Modellen mit Flüssigkeit die Mitnehmerstifte der Wasserpumpe –mit den ursprünglichen Schrauben befestigen.

Die Abdeckung mit den ursprünglichen Schrauben wieder befestigen.

Die ursprüngliche Unterleg-scheibe aufsetzen.

Servicio Garantía España:

CAPOFASTO S. L

Calle Mas Mueca s/n

Nave Industrial de la rotonda

17469 Riumors (GIRONA)

TEL: / Fax (0034)972 53 42 12