MONTAGE FÜR PREMIUM 08

Montage alle PEUGEOT Scooter AUSSER LUDIX und SPEEDFIGHT mit Codeschlüssel.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Zweiräder mit 50 ccm Hubraum beträgt im Straßennetz Europas 45 km/h. Zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschrift schließen Sie das blaue Kabel an die Masse an. Somit ist ihr Fahrzeug auf 45 km/h begrenzt.

FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3

DEN MOTOR AUF KEINEN FALL AUF DIE 3 FOLGENDEN WEISEN BLOCKIEREN:

- mit einem Schraubenzieher im Auspuff

- durch das Loch der Zündkerze, um den Kolben zu blockieren

- einen Schraubenzieher in der Zündung, um diese zu blockieren

Diese 3 Möglichkeiten führen unwiderruflicher Schäden herbei!

IST BEIM AUSBAU IHRER ZÜNDKERZE DER ZÜNDSTIFT SCHWARZ, MUSS DER VERGASER 5 PUNKTE HÖHER EINGESTELLT WERDEN.

IST DER ZÜNDSTIFT BRAUN ODER GRAU, BEI VERGASERN MIT EINEM DURCHMESSER VON 25 UND MEHR, MUSS DER VERGASER 10 BZW. 15 PUNKTE HÖHER EINGESTELLT WERDEN.

MVT L´ÉNERGIE DE L´EXPLOIT

Service Garantie France :

CALBERSON P/C CAPO FASTO

Rue de Turin

ZAC du grand St. Charles

66000 PERPIGNAN

www.mvt-allumage.com

E-mail: mvt.deutchland@hotmail.com

# Text boxes

Servicio Garantía España:

CAPOFASTO S. L

Calle Mas Mueca s/n

Nave Industrial de la rotonda

17469 Riumors (GIRONA)

TEL: / Fax: (0034)972 53 42 12

Das ursprüngliche CDI  entfernen. Es befindet sich, je nach Modell, vorn unter der Spritzwand, wie in Foto 1, oder neben der Batterie wie in den Fotos 2 und 3.

Sitzbank öffnen

Die Deckel des Ölreservoirs und des Benzintanks entfernen.

Die beiden oberen Muttern  des Transportkastens entfernen.

Nur für TREKKER und Speedfight: die 6 oberen Schrauben des Transportkastens mit einem 6er Steck-schlüssel entfernen.

Die  beiden hinteren Muttern des Transport-kastens mit dem gleichen Schlüssel entfernen.

Die beiden oberen Schrauben der Batterieabdeckung mit einem 20er Torxschlüssel oder einem  Schlitz-schraubenzieher entfernen.

Die untere Schraube der Batterieabdeckung mit einem 20er Torxschlüssel oder einem  Schlitz-schraubenzieher entfernen.

Um die Abdeckung zu entfernen, Sitzbank absenken und die Seiten enthaken indem Sie sie nach vorne kippen.

Transportkasten und Sitzbank entfernen.

Die Befestigungs-schrauben vom Auspuff bis zum Zylinder mit einer Sperrklinke mit 10er-Fassung lösen und  entfernen.

Die obere Schraube (BTR 8 mm)  der Befestigung des Auspuffs am Gehäuse entfernen.

Die untere Schraube (BTR 8 mm) der Befestigung des Auspuffs am Gehäuse entfernen.

Auspuff herausnehmen.

Mit einem 8er Steckschlüssel oder mit einem 8er Schlüssel mit Sperrklinke .

Die Schrauben der Zündungsabdeckung entfernen.

Zündungsabdeckung herausnehmen.

Nach wie vor mit einem 8er Schlüssel oder einem mit Sperrklinke die Befestigungsschrauben des Ventilators aufschrauben und entfernen.

Ventilator herausnehmen.

Die 14er Mutter des Rotors mit einer Druckluftpistole herausnehmen.

Falls Sie keine zur Verfügung haben, die Zündkerze herausnehmen.

Einen Kolbenstopper an Stelle der Zündkerze einsetzen und leicht auf den Kick drücken, um die Kurbelwelle zu drehen, damit der Kolben in Kontakt mit dem Kolbenstopper kommt.

Die 14er Mutter des Rotors aufschrauben und den Polradabzieher Peugeot anbringen, um den Rotor zu entnehmen.

Den Stator mit einer 8er Sperrklinke oder einem 8er Steckschlüssel ausbauen.

Den Kabelbinder, der das Ausgangs-kabel der Zündung befestigt, entfernen und die Klammer oberhalb des Starters öffnen, um das Kabelbündel herauszunehmen.

Die obere Schraube des Unterteils des rechten Transportkastens entfernen.

Die untere Schraube des Unterteils des rechten Transportkastens entfernen.

Die obere Verkleidung aushaken.

Die Verkleidung unterhalb des rechten Transportkastens entfernen.

Den zweiten Kabelbinder abschneiden.

Die Klammer der weissen Führung öffnen und das Kabelbündel des ursprünglichen Stators heraus-nehmen.

Den weissen 3-Wegstecker und das rot/schwarze Kabel ausstecken.

Das Kabelbündel des Premium-Stators durch die selben Klammern führen und die rot/schwarzen Kabel miteinander verbinden.

DEN ROTOR MIT DER BEIGELEGTEN MUTTER FESTSCHRAUBEN UND DEN ZÜNDZEITPUNKT AM OBEREN TOTPUNKT ERNEUT ÜBERPRÜFEN.

DEN GUMMITRÄGER DES URSPRÜNGLICHEN CDI HERAUSNEHMEN.

Den entnommenen Gummiträger am Diagramm anbringen.

Den Stecker des CDIs mit dem ursprünglichen  Stecker des CDI zusammenlegen.

Den Feuchtigkeitsschutz um den Stecker des Diagramms wieder anbringen.

Das Diagramm mit seinem Gummiträger wieder an seinem ursprünglichen Platz anbringen

Den Kolbenstopper entfernen, die Zündkerze mit ihrer Störschutzeinrichtung wieder einsetzen.

Die Verkleidungsteile wie vor dem Ausbau wieder anbringen.

Den Auspuff wieder befestigen.

Transportkasten und Sitzbank wieder einbauen.

DAS GELB/WEISSE KABEL MIT DEM URSPRÜNGLICHEN STECKER VERBINDEN, INDEM SIE GLEICH-FARBIGE KABEL ZUSAMMEN-SCHLIESSEN.

DIE GRUNDPLATTE MIT DEN BEIDEN BEIGELEGTEN 6X16 MM SENKKOPF-SCHRAUBEN ANBRINGEN.

DIE DICHTUNG  DES GEHÄUSES DES ORIGINALSTATORS NACH VORN ZIEHEN UND SIE IN DER RICHTIGEN RICHTUNG AM PREMIUM-GEHÄUSE BEFESTIGEN. DEN PREMIUM-STATOR AUF DER GRUNDPLATTE EINSETZEN. DAZU DAS GEHÄUSE DURCH DAS LOCH IM MOTORGEHÄUSE ZIEHEN UND MIT DEN BEIDEN BEIGELEGTEN 5X30 MM SCHRAUBEN UND MUTTERN FESTSCHRAUBEN.

EINEN MESSTAB AN STELLE DER ZÜNDKERZE EINSETZEN, DIE KURBELWELLE DREHEN, BIS DER MOTOR AM OBEREN TOTPUNKT IST UND DIE ROTEN MARKIERUNGEN DES STATORS UND DES ROTORS EINANDER GEGENÜBER ANBRINGEN.

DIE FÜHRUNG DES URSPRÜNGLICHEN STATORS HINTEN ABSCHNEIDEN UND AUF DIE DICHTUNG DER PREMIUM-ZÜNDUNG AUFSETZEN, UM SO DAS URSPRÜNGLICHE GEHÄUSE ZU SCHLIESSEN.

DIE TURBINE MIT EINEM 8ER STECKSCHLÜSSEL UND DEN 4 URSPRÜNGLICHEN 5MM SCHRAUBEN WIEDER EINBAUEN.

DIE ZÜNDUNGSAB-DECKUNG MIT EINEM 8ER STECKSCHLÜSSEL UND LÄNGEREN 5MM SCHRAUBEN UND 3 7MM UNTERLEGSCHEIBEN WIEDER EINBAUEN. FÜR DIE AIR-MODELLE SCHWARZES TAPE-BAND ZUM ABDICHTEN VERWENDEN.