MONTAGE FÜR PREMIUM 09

Montage für ZIP, ZIP SP, QUARTZ, TYPHOON, MC2, NTT, NRG, RUNNER 50 Baujahr vor 2003.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Zweiräder mit 50 ccm Hubraum beträgt im Straßennetz Europas 45 km/h. Zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschrift schließen Sie das blaue Kabel an die Masse an. Somit ist ihr Fahrzeug auf 45 km/h begrenzt.

Wenn beim Ausbau Ihrer Zündkerze der Zündstift schwarz ist, muss man den Vergaser 5 Punkte höher einstellen. Wenn der Zündstift braun oder grau ist, muss man, bei Vergasern mit einem Durchmesser von 25 und mehr, 10 bis 15 Punkte höher einstellen.

.

www.mvt-allumage.com

mvt.deutchland@hotmail.com

# Text boxes

Die unteren Schrauben rechts und links der verkleidung der sitzunterseite mit kreuzschlitz-schraubenzieher entfernen.

.

Die beiden oberen Schrauben rechts und links der verkleidung an der sitzunterseite mit kreuzschlitz-schraubenzieher entfernen.

Die unteren Schrauben des Gepäckfachs mit kreuzschlitz-schraubenzieher entfernen.

Den SATTEL MIT DEM KONTAKT-SCHLÜSSEL ÖFFNEN.

.

bei den mit flüssigkeit kühlenden modellen die schrauben der zündungsabdeckung mit einem kreuz-schlitzschlüssel entfernen.

bei modellen mit luftkühlung, die halterungs-schrauben  der zündverkleidung mit einem kreuzschlitz-schlüssel entfernen.

Das lüfter-rad des ursprüng-lichen rotors entfernen.

Die verkleidung aushängen und abheben.

Den polradabzieher Piaggio ansetzen und den rotor mit hilfe der entsprechenden schlüssel entfernen.

den ROTOR GEGEN DEN LAUFSINN DREHEN, DAMIT DER KOLBEN IN KONTAKT MIT DEM KOLBENSTOPPER KOMMT. DIE MUTTER DES ROTORS MIT EINEM 16ER STECKSCHLÜSSEL AUFSCHRAUBEN.

Wenn sie über keine Luftdruck-pistole verfügen, entfernen sie die zündkerze und setzen sie einen kolbenstopper an deren stelle.

die beiden schrauben des pickups mit einem kreuzschlitz-schrauben-zieher entfernen.

DIE BEIDEN BEFESTIGUNGS-SCHRAUBEN DER ZÜNDSPULE MIT EINEM 8ER STECKSCHLÜSSEL ENTFERNEN, DANN DIE ZÜNDSPULE HERAUSNEHMEN.

DIE ZUFÜHRUNGS-LEITUNG UND DIE FÜHRUNG DES STATORS ENTFERNEN, DANN DEN STATOR HERAUSNEHMEN.

Alle steckverbindun-gen der zündspule ausstecken und den weissen stecker abtennen (siehe foto)

die halterungs-schrauben des stators MIT EINEM KREUZSCHLITZ-SCHRAUBEN-ZIEHER ENTFERNEN.

Servicio Garantía España:

CAPOFASTO SL

Calle Mas Mueca s/n

Nave Industrial de la rotonda

17469 Riumors (GIRONA)

TEL: Fax: (0034)972 53 42 12

Email: mvt.news@hotmail.com

MONTAGE DER PLATINE DES ROTORS MIT HILFE VON 2 BEIGELEGTEN

5 X 16 SENKKOPF-SCHRAUBEN

DIE FÜHRUNG DES URSPRÜNGLICHEN STATORS WIEDER VERWENDEN UND SIE AUF DER ZÜNDUNGSKABEL-HÜLLE PREMIUM ANBRINGEN. DANN DIE KABELHÜLLEN WIEDER DURCH DAS LOCH DES GEHÄUSES

FÜHREN UND SIE MIT HILFE VON 2 BEIGELEGTEN 5 X 30 SCHRAUBEN UND DEREN UNTERLEGSCHEIBEN FESTSCHRAUBEN.

EINEN MESSSTAB INS LOCH DER ZÜND-KERZE GEBEN UND DIE KURBELWELLE DREHEN, BIS DER MOTOR AUF DEM OBEREN TOTPUNKT IST. DEN ROTOR AUF DIE KURBELWELLE SETZEN, DABEI MÜSSEN DIE ZWEI ROTEN MARKIERUNGEN DES ROTORS UND DES STATORS GEGENÜBER GESTELLT WERDEN.

Der pfeil der richtigen roten markierung zeigt in drehrichtung des motors.

DEN ROTOR MIT HILFE DER BEIGE-LEGTEN SCHRAUBEN-MUTTER FESTSCHRAUBEN UND NOCHEINMAL DIE EINSTELLUNG AUF DEM OBEREN TOTPUNKT ÜBERPRÜFEN.

DAS URSPRÜNGLICHE HOCHSPANNUNGS-KABEL VERWENDEN UND DARAUF DEN ANTIFEUCHTIG-KEITSSCHUTZ MIT DER SPULE MVT SETZEN.

DAS KABEL AN DIE ZÜNDSPULE SCHRAUBEN UND DEN SCHUTZ ÜBER DIE SPULE BRINGEN.

DIE SPULE AN DIE URSPRÜNGLICHE POSITION SETZEN UND MIT DEN URSPRÜNGLICHEN UNTERLEGSCHEIBEN UND SCHRAUBEN BEFESTIGEN, OHNE DABEI ZU VERGESSEN, DAS SCHWARZE KABEL DES DIAGRAMMS UND DAS GRÜN/GELBE DES STATORS AN DIE MASSE DER SPULE ZU SCHLIESSEN.

DAS ORANGENE KABEL DES DIAGRAMMS AN DER SPULE ANBRINGEN.

DIE ROTEN /SCHWARZEN KABEL DES STATORS UND DES DIAGRAMMS ZUSTAMMEN STECKEN. BEI DIESEN MODELLEN WIRD DAS SCHWARZE / WEISSE KABEL DES DIAGRAMMS NICHT VERWENDET. DAS DIAGRAMM AN DER KAROSSERIE MIT EINEM PLASTIKBAND NEBEN DER SPULE BEFESTIGEN.

DEN STECKER DES STATORS MIT DEM STECKER DES KABELBÜNDELS VERBINDEN UND DEN SCHUTZ WIEDER PLATZIEREN.

DEN KOLBENSTOPPER ENTNEHMEN UND DIE ZÜNDKERZE MIT DER STÖRSCHUTZ-EINRICHTUNG WIEDER BEFESTIGEN.

BEI DEN MIT LUFT KÜHLENDEN MODELLEN, DAS URSPRÜNGLICHE LÜFERRAD MIT DEN BEIGELEGTEN 3  5X12 SCHRAUBEN WIEDER EINBAUEN.

DAS GEHÄUSE DES LÜFTERS MIT 3   7MM DISTANDSRINGEN WIEDER EINBAUEN.

BEI DEN MIT MODELLEN MIT FLÜSSIGKEIT, DAS ZÜNDGEHÄUSE MIT DEN LÄNGEREN SCHRAUBEN UND 3 7MM DISTANDSRINGEN WIEDER BEFESTIGEN.

SÄMTLICHE ABDECKUNGEN GEMÄSS DEM AUSBAU WIEDER ANBRINGEN.