MONTAGE FÜR PREMIUM 19

2

Montage für NITRO, AEROX, JOG, MACH G, OVETTO, NEOS CATALISÉ ab Baujahr 2003.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Zweiräder mit 50 ccm Hubraum beträgt im Straßennetz Europas 45 km/h. Zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschrift schließen Sie das blaue Kabel an die Masse an. Somit ist ihr Fahrzeug auf 45 km/h begrenzt.

VorgestellteMontage: NITRO/AEROX.

VORSICHT!

Vor jeglicher Überprüfung sicherstellen, dass die Batterie richtig eingesetzt ist und mit 12 Volt geladen ist. Ist die Batterie nicht angeschlossen, funktioniert die PREMIUM-Zündung nicht.

Wenn beim Ausbau Ihrer Zündkerze der Zündstift schwarz ist, muss man den Vergaser 5 Punkte höher einstellen. Wenn der Zündstift braun oder grau ist, muss man, bei Vergasern mit einem Durchmesser von 25 und mehr, 10 bis 15 Punkte höher einstellen.

MVT L´ÉNERGIE DE L´EXPLOIT

www.mvt-allumage.com

# Text boxes

Die 3 Zapfen der Wasserpumpe auf dem PREMIUM Rotor anbringen.

Den Rotor von Hand bis zur Sperre drehen, die 3 Zapfen der Wasserpumpe mit einem 10er Maulschlüssel entfernen.

Die Mutter des Rotors mit eine m Steckschlüssel aufschrauben.

Den MBK und  Yamaha Extraktor einsetzen. Den Rotor mit den entsprechenden Schlüsseln ausbauen.

Die Dichtung nach vorn ziehen, auf das Gehäuse des Originalstators, um sie am Premium-gehäuse befestigen zu können.

Die Grundplatte einsetzen. (Originalpapier-dichtung  aufbe-wahren) und mit beiden 6er Inbus-schrauben festziehen.

Die Kabel des Stators durch das Originalloch des Gehäuses ziehen und den Stator mit den beigelegten Inbusschrauben auf der Grundplatte festschrauben.

Den Kolbenstopper abschrauben und die Kurbelwelle drehen, bis der Motor im oberen Leerlauf ist. Der Kolbenstopper dient dabei als Meßstab.

Den Lüfter oder - bei  Modellen mit Flüssigkeit die Mitnehmerstifte der Wasserpumpe –mit den Originalschrauben anziehen.

Den Kolbenstopper durch vorsichtiges  Anziehen fixieren und den Rotor mit der Originalmutter anziehen. Sitzt der Rotor fest, erneut kontrollieren, ob die roten Markierungen im oberen Leerlauf einander gegenüber liegen.

Die Original Unterleg-scheibe einsetzen.

Den Rotor auf die Kurbelwelle setzen. Dabei die roten Markierungen des Stators und des Rotors einander gegenüber anbringen.

Die Dichtung wieder einsetzen, um den Eingang des Gehäuses zu schützen, das Statorgehäuse wie zuvor mit Kabelbindern dem Fahrgestell entlang befestigen und den 4-poligen Stecker des Premium-Stators mit dem Stecker des Kabelbündels verbinden.

Das orangefarbene Kabel von der Original Zündspule entfernen.

Die Halteschraube der Original Zündspule mit einem 10er Maulschlüssel aufschrauben, das schwarze Kabel mit Rundsteckverbinder mit dem gelb/grünen Kabel des Stators an die Masse der Zündspule verlegen, mit der abgeschraubten Schraube wieder anziehen und das orangefarbene Kabel des Diagramms wieder an die Zündspule anschließen.

Das rot/schwarze Kabel des Diagramms und die des Stators zusammenschliessen.

Das braune Kabel am Originalstecker des CDI suchen.

Es darf nicht ausgesteckt sein.

Den beigelegten roten Clip an dem braunen Kabel des Original CDI anbringen und das braune Kabel des Diagramms am zweiten Steckplatz des Clips anbringen. Den Clip mit einer Klemme schließen und somit die beiden braunen Kabel miteinander verbinden.

Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingesetzt ist und mit 12 Volt geladen ist.

Den Kolbenstopper entfernen und die Zündkerze mit ihrer Störschutz-einrichtung wieder einbauen.

DER PFEIL DER RICHTIGEN ROTEN MARKIERUNG ZEIGT IN DREHRICHTUNG DES MOTORS.

Die unteren und oberen Schrauben  des Wasserpumpendeckels mit einem 5er Inbusschlüssel wieder einsetzen und anziehen.

Die vordere schwarze Plastikverkleidung des Zündungsgehäuses nicht wieder einbauen, damit die Zündung an der Luft ist.

Alle Abdeckungen wieder anbringen wie zuvor.

Die zweite Schraube der hinteren rechten Verkleidung mit einem Kreuz-schlitzschrauben-zieher entfernen.

Die erste Schraube der hinteren rechten Verkleidung mit einem Kreuz-schlitzschrauben-zieher entfernen.

Den Sattel öffnen, die vordere Schraube der hinteren rechten Verkleidung mit einem Kreuz-schlitzschrauben-zieher entfernen.

Die mittlere Schraube der hinteren rechten Verkleidung mit einem Kreuz-schlitzschrauben-zieher entfernen.

Die unteren Schrauben der rechten Verkleidung der Sitzunterseite entfernen und diese abnehmen.

Die hintere Schraube der rechten Verkleidung der Sitzunterseite mit einem Kreuzschlitz-schraubenzieher entfernen.

Die beiden vorderen Schrauben der rechten Verkleidung der Sitzunterseite mit einem Kreuzschlitz-schraubenzieher entfernen.

Die Verkleidung lösen und abnehmen.

Die unteren und oberen Schrauben des Wasserpumpen-deckels mit einem 5er Inbusschlüssel entfernen.

Die hintere Schraube des Unterbodens mit einem Kreuzschlitz-schraubenzieher entfernen.

Die vordere Schraube des Unterbodens mit einem Kreuzschlitz-schraubenzieher entfernen.

Die mittlere Schraube des Unterbodens mit einem Kreuzschlitz-schraubenzieher entfernen.

Die rechte untere Schraube des Wasserpumpen-deckels ausschließ-lich mit einem geschweissten 5er Inbusschlüssel entfernen.

Die beiden Halteschrauben der vorderen Zündungs-verkleidung mit einem Kreuzschlitz-schraubenzieher entfernen. Für besseren Zugriff am Unterboden ziehen.

Den Deckel entfernen und ihn vor dem Auspuff anbringen.

Haben Sie keine Druckluftpistole, entfernen Sie die Zündkerze und setzen Sie an der Stelle einen Kolbenstopper ein.

Servicio Garantía España:

CAPOFASTO S. L

Calle Mas Mueca s/n

Nave Industrial de la rotonda

17469 Riumors (GIRONA)

TEL: / Fax: (0034)972 53 42 12

E-Mail: mvt.deutchland@hotmail.com